Fylle/etterfylle anlegg med gass

1. Kople ventiler, manometer osv. vaccumer dette

a. Gul til vaccummaskin

b. Rød til tjukt rør

c. Blå til Gassflaske

2. Start anlegg i kjøledrift

3. Steng ventil på lite rør på utedel

4. Åpne manometer til tjukt rør på utedel

5. Sett gassflaske opp ned på ei vekt

6. reset vekt

7. Når kompressor har gått litt og trykket synker

8. åpnes gassventilen på gassflasken

9. Når ønsket mengde er fylt på ( PS! 20 gram pr meter over angitt standarlengde )

10. Steng gassventil på gassflaske

11. Tøm manometer, når det er på 0

12. Steng fylleventil på utedelen

13. Åpne ventil på lite rør på utedel

14. Ferdig